ЗАЯВКА

На участие в конкурсе на соискание премии АВИ за 2013г в номинации

«Конструктор года»

На конкурс представляется проект приспособление 22.39.37.52.2520.0000 для контроля увода лонжерона и лопасти рулевого винта вертолета типа МИ-2, выполненный соискателем М.Ю.Гординым.

Рулевой винт компенсирует реактивный момент несущего винта и позволяет осуществлять поворот в горизонтальной плоскости. Он состоит из лопастей и втулки. К точностным характеристикам лопастей уделяется особое внимание. Для их замера и корректировки при разделке отверстий в комлевой части, спроектировано приспособление 22.39.37.52.2520.0000. Приспособление обеспечивает замер отклонений лонжерона в плоскости тяги и в плоскости вращения. Также обеспечивается контроль лопасти после  окончательной сборки за счёт сменных ступенчатых штырей.

Приспособление 22.39.36.52.2520.0000 для контроля увода лонжерона и лопасти рулевого винта вертолета  МИ-2, устанавливается на контрольную плиту и закрепляется струбцинами. Осевое вращение осуществляется за счёт вала, расположенного на двух подшипниках скольжения в корпусе. С помощью фиксатора, расположенного в верхней части корпуса,  осуществляется фиксация 4-х положений планшайбы (0°180°,90°,270°). Для измерения точности приспособления был спроектирован эталон 22.39.36.52.2529.0000.

.

Устройство внедрено в производство в ЛЗ, показало хороший результат