ЗАЯВКА

На участие в конкурсе на соискание премии АВИ за 2013г. в номинации

«Инженер-конструктор»

На конкурс представляется проект доработки стапелей сборки:

-28.05.47.40.0502.0000-стапель сборки нижней панели изд.«294» (рис.1);

-28.05.47.40.0503.0000-стапель сборки боковых панелей изд.«294» (рис.2);

-28.05.47.40.0504.0000-стапель сборки верхней панели изд.«294» (рис.3)

под изд.»296».

На ОАО «Роствертол» запускается в производство новая модификация вертолёта МИ-28 – изделие «296». Так как хвостовая балка новой модификации имеет незначительные отклонения от серийного изделия, то было принято решение использовать уже имеющуюся в цехе оснастку. Доработка заключается в изготовлении комплекта съемных рубильников для каждого из вышеперечисленных стапелей. Конструкция стапелей обеспечивает сборку панелей с учетом всех конструктивных особенностей вертолётных узлов. Данная доработка позволяет ускорить и упростить процесс подготовки производства к запуску нового изделия, а также снизить затраты на переоборудование.

Имеющиеся в цехе стапеля изготовлены с помощью плазово-шаблонного метода. Данная доработка будет произведена по новым цифровым технологиям.

Проект создан  в САПР Unigraphics NX, по электронной модели хвостовой балки ОАО «МВЗ им. М.Л.Миля», что позволяет легко интегрировать его в  среду Teamcenter.

Изготовление новых комплектов рубильников будет производиться на станках с ЧПУ по математическим моделям данного проекта. Контроль монтажа новых рубильников будет производиться с помощью лазер-трекера. Созданные электронные модели, в случае увеличения программы выпуска нового изделия, могут использоваться при проектировании новых, специальных стапелей сборки панелей хвостовой балки изд. «296».

Рис.1 - Стапель сборки верхней панели 28.05.47.40.0502.0000.

Рис.2 - Стапель сборки боковых панелей 28.05.47.40.0503.0000.

Рис.3 - Стапель сборки нижней панели 28.05.47.40.0504.0000.