"Анализ статистических данных по безопасности авиационной

деятельности на вертолетах типа Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ)

в ГА России за период с 1994 по 2013 год"

Ответственный исполнитель:

руководитель аналитической группы

отдела 132 ГосНИИ ГА  - Н.Д.Осипов

Москва  2014

Введение

В отчете приведены оценки безопасности авиационной деятельности в гражданской авиации России на вертолетах типа Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ). Отчет составлен с учетом «Руководства по управлению безопасностью полетов (РУБП)», ИКАО, DOC 9859AN/460.

Сведения о катастрофах, авариях и инцидентах получены из Федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная система обеспечения безопасности полетов» (ФГИС АСОБП). По этим данным получены основные показатели безопасности полетов – налет на один инцидент, коэффициент К100000  (число катастроф на 100000 часов налета) и коэффициент "РСР" (риск смертельного ранения) за период с 1994 по 2013 год. Весь статистический материал за указанный двадцатилетний период разделен на четыре пятилетки.

В отчете для краткости вместо слов " безопасность авиационной деятельности в гражданской авиации России" применяются термины «безопасность» или «безопасность полетов».

В отчете использованы материалы из ранее выпущенных институтом отчетов:

[1] - от 03.03.2010 № 9-132/А/10 "Статистика в управлении безопасностью полетов вертолетов".

[2] - от 07.11.2011 №132/227-Ми/11 "Статистика по безопасности полетов вертолетов "Ми" за период 1994по 2010 годы";

1. Показатели безопасности авиационной деятельности в ГА России

на вертолетах Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ) за период с 1994 по 2013 год

В таблицах 1.1 и 1.2 представлены материалы по безопасности полетов на вертолетах типа Ми-8Т, Ми-8МТВ-1(АМТ) в ГА России за время с 1994 по 2013 годы. В этих и следующих таблицах: К – количество катастроф, А – количество аварий, И – количество инцидентов, П – количество погибших, Б – количество человек на борту, РСР – риск смертельного ранения.

Риск смертельного ранения за определенный период эксплуатации вычисляется по формуле [1]:

РСР = ((К+А) / Н( × (П / Б),

где Н - суммарный налет за этот период эксплуатации. Обратная величина РСР - это среднее количество часов, которое может налетать человек до того, как получит смертельное ранение (в таблицах - налет на смертельное ранение).

В указанных таблицах выделены промежуточные итоги по четырем пятилеткам и столбцы с основными показателями – налет на инцидент, К100000 и РСР. На рис.1.1 и 1.2 представлены гистограммы изменения этих показателей по пятилеткам. Полученные данные свидетельствуют о росте показателей безопасности. Так, коэффициент К100000 для вертолетов типа Ми-8Т по итогам четвертой пятилетки (2009-2013 гг.) меньше, чем в первой (1994-1998 гг.), в три раза (0,59 и 1,76 соответственно), а для вертолетов Ми-8МТВ-1(АМТ) - в четыре раза (0,88 и 3,66).

Важно отметить, что произошло это в основном благодаря наведению элементарного порядка в отрасли. К тому же за последние 10 лет в ГА России число компаний, эксплуатирующих вертолеты типа Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ) сократилось вдвое (было 140 - стало 71). При этом количество "мелких" компаний сократилось еще больше (было 104 - стало 46). К "мелким" авиакомпаниям нами отнесены компании, эксплуатирующие менее 10 вертолетов. В отчете [2] было показано, что безопасность полетов в "крупных" компаниях обеспечивается лучше.

Таблица 1.1

Статистика по безопасности полетов вертолетов типа Ми-8Т за период с 1994 по 2013 год

| Год | Налет | К | А | И | Налет на инцидент | И / К | Число погибших (П) | Число людей на борту | К100000 | РСР | Налет на смертельное ранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Б) |  |  |  |
| 1994 | 207 295 | 1 | 5 | 84 | 2468 | 84 | 1 | 67 | 0,48 | 0,04·10-5 | 2 500 000 |
| 1995 | 127 649 | 3 | 5 | 101 | 1264 | 34 | 19 | 85 | 2,35 | 1,4·10-5 | 71 429 |
| 1996 | 127 237 | 1 | 8 | 83 | 1533 | 83 | 12 | 117 | 0,79 | 0,73·10-5 | 136 986 |
| 1997 | 109 112 | 4 | 4 | 81 | 1347 | 20 | 19 | 67 | 3,67 | 2,08·10-5 | 48 077 |
| 1998 | 167 159 | 4 | 9 | 78 | 2143 | 20 | 15 | 146 | 2,39 | 0,80·10-5 | 125 000 |
| Итого: | 738 452 | 13 | 31 | 427 | 1729 | 33 | 66 | 482 | 1,76 | 0,82·10-5 | 121 951 |
| 1999 | 170 392 | 4 | 8 | 63 | 2705 | 16 | 27 | 111 | 2,35 | 1,71·10-5 | 58 480 |
| 2000 | 162 700 | - | 5 | 71 | 2292 | - | - | 52 | - | - | - |
| 2001 | 183 731 | 3 | 5 | 76 | 2418 | 25 | 23 | 75 | 1,63 | 1,34·10-5 | 74 627 |
| 2002 | 195 786 | - | 4 | 80 | 2447 | - | - | 44 | - | - | - |
| 2003 | 232 868 | 1 | 1 | 64 | 3639 | 64 | 20 | 27 | 0,43 | 0,64·10-5 | 156 250 |
| Итого: | 945 477 | 8 | 23 | 354 | 2671 | 44 | 70 | 309 | 0,85 | 0,74·10-5 | 135 135 |
| 2004 | 249 920 | 3 | 9 | 47 | 5317 | 16 | 22 | 124 | 1,20 | 0,85·10-5 | 117 647 |
| 2005 | 236 429 | 2 | 3 | 54 | 4378 | 27 | 7 | 35 | 0,85 | 0,42·10-5 | 238 095 |
| 2006 | 262 090 | 2 | 0 | 64 | 4095 | 32 | 6 | 31 | 0,76 | 0,15·10-5 | 666 667 |
| 2007 | 309 625 | 2 | 1 | 65 | 4763 | 33 | 12 | 17 | 0,65 | 0,68·10-5 | 147 059 |
| 2008 | 280 980 | 1 | 0 | 77 | 3649 | 77 | 9 | 16 | 0,36 | 0,20·10-5 | 500 000 |
| Итого: | 1 339 044 | 10 | 13 | 307 | 4362 | 31 | 56 | 223 | 0,75 | 0,43·10-5 | 232 558 |
| 2009 | 235 263 | 0 | 3 | 57 | 4127 | - | 0 | 14 | - | - | - |
| 2010 | 271 564 | 2 | 0 | 84 | 3233 | 42 | 7 | 28 | 0,74 | 0,18·10-5 | 555 556 |
| 2011 | 282 193 | 3 | 3 | 45 | 6271 | 15 | 7 | 52 | 1,06 | 0,29·10-5 | 344 828 |
| 2012 | 277 565 | 1 | 3 | 61 | 4550 | 61 | 1 | 59 | 0,36 | 0,02·10-5 | 5 000 000 |
| 2013 | 285 303 | 2 | 3 | 62 | 4602 | 31 | 33 | 84 | 0,70 | 0,69·10-5 | 144 928 |
| Итого: | 1 351 888 | 8 | 12 | 309 | 4375 | 39 | 48 | 237 | 0,59 | 0,30·10-5 | 333 333 |

Таблица 1.2

Статистика по безопасности полетов вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ) за период с 1994 по 2013 год

| Год | Налет | К | А | И | Налет на инцидент | И / К | Число погибших (П) | Число людей на борту (Б) | К100000 | РСР | Налет на смертельное ранение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 11 476 | 1 | 1 | 8 | 1435 | 8 | 8 | 28 | 8,71 | 4,98·10-5 | 20 080 |
| 1995 | 12 612 | - | - | 9 | 1401 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 18 623 | - | - | 14 | 1330 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 20 865 | 2 | 1 | 12 | 1739 | 6 | 4 | 14 | 9,59 | 4,11·10-5 | 24 331 |
| 1998 | 18 398 | - | - | 3 | 6133 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 81 974 | 3 | 2 | 46 | 1782 | 14 | 12 | 42 | 3,66 | 1,74·10-5 | 57 471 |
| 1999 | 15 876 | 1 | 0 | 8 | 1985 | 8 | 13 | 13 | 6,30 | 6,3·10-5 | 15 873 |
| 2000 | 26 997 | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 22 674 | 1 | 0 | 17 | 1334 | 17 | 5 | 5 | 4,41 | 4,41·10-5 | 22 676 |
| 2002 | 39 725 | 1 | 1 | 15 | 2648 | 15 | 8 | 30 | - | - | - |
| 2003 | 41 623 | - | - | 27 | 1542 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 146 895 | 3 | 1 | 82 | 1791 | 27 | 26 | 48 | 2,04 | 1,47·10-5 | 68 027 |
| 2004 | 48 243 | 1 | 0 | 18 | 2680 | 18 | 24 | 24 | 2,07 | 2,07·10-5 | 48 309 |
| 2005 | 52 400 | - | 1 | 15 | 3493 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2006 | 54 657 | - | - | 16 | 3416 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 54 947 | 2 | 0 | 19 | 2892 | 10 | 4 | 14 | 3,64 | 1,04·10-5 | 96 154 |
| 2008 | 54 815 | 2 | 0 | 31 | 1768 | 16 | 13 | 19 | 3,65 | 2,50·10-5 | 40 000 |
| Итого: | 265 062 | 5 | 1 | 99 | 2677 | 20 | 41 | 61 | 1,89 | 1,52·10-5 | 65 789 |
| 2009 | 55 045 | 2 | 0 | 23 | 2393 | 12 | 22 | 27 | 3,63 | 2,96·10-5 | 33 784 |
| 2010 | 68 231 | - | - | 33 | 2068 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 56 653 | - | 1 | 32 | 1770 | - | - | 13 | - | - | - |
| 2012 | 83 947 | - | - | 39 | 2152 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 77 927 | 1 | 1 | 34 | 2292 | 34 | 4 | 8 | 1,28 | 1,28·10-5 | 78 125 |
| Итого: | 341 803 | 3 | 2 | 161 | 2123 | 54 | 26 | 48 | 0,88 | 0,79·10-5 | 126 582 |

налет на инцидент

К100000

РСР (10-5)

Рис.1.1. Гистограммы основных показателей безопасности полетов

вертолетов типа Ми-8Т по пятилеткам

налет на инцидент

К100000

РСР (10-5)

Рис.1.2. Гистограммы основных показателей безопасности полетов

вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ) по пятилеткам

На улучшение показателей безопасности положительную роль оказал также общий рост суммарного налета парка вертолетов в 2000-х годах по сравнению с "лихими девяностыми".

В таблицах 1.3 и 1.4 приведены показатели безопасности полетов вертолетов типа Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ) по двум десятилетним периодам: 1994-2003 гг. и 2004-2013 гг. На рисунках 1.3 и 1.4 представлены сравнительные гистограммы изменения по десятилетиям для указанных типов вертолетов суммарного налета парка, налета на инцидент, коэффициентов К100000 и РСР. Цифры в таблицах и на рисунках наглядно иллюстрируют сделанный выше вывод об улучшении показателей безопасности для вертолетов семейства Ми-8 гражданской авиации России.

В заключение данного раздела следует отметить одно важное обстоятельство. Отмеченное улучшении показателей безопасности не связано с проведением конструктивных доработок вертолетов, поскольку таковых за истекший период времени практически не было. Хотя, как будет показано в третьем разделе отчета, этот резерв далеко не исчерпан и его использование может существенно повысить безопасность полетов.

Таблица 1.3

Статистика по безопасности полетов вертолетов типа Ми-8Т за два десятилетних периода

| Период | Налет | К | А | И | Налет на инцидент | И / К | П | Б | К100000 | РСР | Налет на смертельное ранение | %К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994- -2003 | 1 683 929 | 21 | 54 | 781 | 2156 | 37 | 136 | 791 | 1,25 | 0,76·10-5 | 130 500 | 28 |
| 2004 2013 | 2 682 737 | 18 | 25 | 624 | 4299 | 35 | 104 | 460 | 0,67 | 0,36·10-5 | 278 000 | 42 |

Таблица 1.4

Статистика по безопасности полетов вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ) за два десятилетних периода

| Период | Налет | К | А | И | Налет на инцидент | И / К | П | Б | К100000 | РСР | Налет на смертельное ранение | %К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994- -2003 | 228 869 | 6 | 3 | 128 | 1788 | 21 | 38 | 90 | 2,62 | 1,66·10-5 | 60 000 | 67 |
| 2004 2013 | 598 548 | 8 | 3 | 264 | 2267 | 33 | 67 | 109 | 1,34 | 1,13·10-5 | 88 500 | 72 |

%К – процент катастроф от общего числа авиационных происшествий

а

б

Рис.1.3. Гистограммы изменения по десятилетиям суммарного налета парка (а)

и налета на инцидент (б) вертолетов: 1 - Ми-8Т, 2 - Ми-8МТВ-1(АМТ)

а

б

Рис.1.4. Гистограммы изменения по десятилетиям коэффициентов:

а - К100000 , б - РСР (10-5).

Цифрами обозначены: 1 - Ми-8Т, 2 - Ми-8МТВ-1(АМТ)

2. Статистика как инструмент управления безопасностью

авиационной деятельности

Показатели безопасности авиационной деятельности - риск смертельного ранения (РСР) и коэффициент К100000, могут быть посчитаны, к сожалению, только после того как произошла хотя бы одна катастрофа (хоть это и звучит кощунственно, но такова статистика).

С целью оценки уровня безопасности авиационной деятельности в случае, если катастрофы не происходят, в ГосНИИ ГА [1] была получена зависимость коэффициента РСР от наработки на инцидент и установлена взаимосвязь между РСР и К100000.

По мере накопления статистического материала график зависимости коэффициента РСР от наработки на инцидент несколько раз трансформировался, в том числе были определены границы секторов - "красного", "желтого" и "зеленого" (рис.2.1).

По состоянию на текущий 2014 год за границу "красного" (тревожного) сектора была принята наработка на инцидент - 2300 час. При этом коэффициенты безопасности составят: РСР = 10-5 , К100000 = 1,4. Налет на смертельное ранение составит 100000 часов. Такие показатели безопасности авиационной деятельности были для вертолетов гражданской авиации России в начале девяностых годов прошлого века и они мало, чем отличались от аналогичных показателей для вертолетов США (рис.2.2).

Границей "зеленого" сектора была выбрана наработка на инцидент равная 4000 часов. При этом РСР = 0,35·10-5, К100000 = 0,6 и налет на одно смертельное ранение – 285000 час. Эти показатели близки к показателям безопасности по итогам работы за последние 5 лет (2009 - 2013 гг.) для вертолетов типа Ми-8Т в ГА России (коэффициенты РСР = 0,3·10-5 и К100000 = 0,59 и налет на смертельное ранение - 330000 часов).

Рис.2.1. Зависимость коэффициента РСР от наработки на инцидент

Рис.2.2. Изменение коэффициента К100000 для вертолетов

гражданской авиации России и США

На полученный график зависимости коэффициента РСР от наработки на инцидент (см. рис.2.1) были нанесены показатели безопасности, полученные для вертолетов типа Ми-8Т, Ми-8МТВ-1(АМТ) за два десятилетних периода (см. таблицы 1.3 и 1.4). Результат (рис.2.3) показал хорошую сходимость этих показателей безопасности с полученной зависимостью.

Рис.2.3. Показатели безопасности для вертолетов типа Ми-8Т

и Ми-8МТВ-1(АМТ) за два десятилетних периода на графике зависимости

коэффициента РСР от наработки на инцидент

Показатели безопасности для вертолетов типа Ми-8Т за последнее десятилетие переместились в "зеленый" сектор. В тоже время показатели безопасности для вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ) в ГА России продолжают оставаться в "красном" тревожном секторе (налет на инцидент - около 2100 часов; РСР = 0,79·10-5 ; К100000 = 0,88; налет на смертельное ранение - 127000 часов).

Отмеченное обстоятельство, по нашему мнению, объясняется тремя следующими факторами.

1. Около 20% парка вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ) работает за пределами России, вдали от основных баз, при ослабленном контроле, при повышенных температурах и в горных условиях. В России такие условия достаточно редки. Подтверждением сказанного является тот факт, что 50% всех происшествий с вертолетами этого типа приходится на эти 20% парка.

2. Летчики при переходе с вертолета Ми-8Т на Ми-8МТВ-1(АМТ) впадают в эйфорию от существенно большой тяговооруженности и позволяют себе некоторые вольности.

3. Последствия происшествий на вертолетах типа Ми-8МТВ-1(АМТ) существенно тяжелее, чем на вертолетах типа Ми-8Т. Половина происшествий на вертолетах Ми-8МТВ-1(АМТ) сопровождается пожарами, а на вертолетах Ми-8Т только 15% (таблицы 2.1 и 2.2). При пожарах на вертолетах Ми-8Т выживает половина из находившихся на борту людей, а на вертолетах Ми-8МТВ-1(АМТ) немногим более трети. Причина - скорость возникновения пожара. Большинство вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ) оборудованы верхними дополнительными баками (особенно при полетах за рубежом), которые расположены рядом с горячими частями двигателей.

Таблица 2.1

Влияние «пожара» на выживаемость на вертолетах типа Ми-8Т

| Событие | К | А | АП | Б | П | Выживаемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 39 | 79 | 118 | 1248 | 258 | 79,3 |
| с пожаром | 11 | 7 | 18 | 192 | 100 | 47,9 |
| без пожара | 28 | 72 | 100 | 1056 | 158 | 85,0 |

Таблица 2.2

Влияние «пожара» на выживаемость на вертолетах типа Ми-8МТВ-1(АМТ)

| Событие | К | А | АП | Б | П | Выживаемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 14 | 6 | 20 | 199 | 105 | 47,2 |
| с пожаром | 9 | 1 | 10 | 102 | 67 | 34,3 |
| без пожара | 5 | 5 | 10 | 97 | 38 | 60,8 |

В 2012 году был проведен анализ материалов по безопасности полетов вертолетов Ми-8Т в трех реальных авиакомпаниях, работающих в близких климатических и географических условиях и эксплуатирующих примерно равное количество вертолетов. Результат представлен на рис.2.4 (авиакомпании условно обозначены номерами 1, 2, 3).

Рис.2.4. Показатели безопасности полетов в трех авиакомпаниях

Через год в авиакомпании под условным номером "3", находившейся в "красном" тревожном секторе, произошла катастрофа. Этот пример свидетельствует о "жизнеспособности" полученной зависимости коэффициента РСР от наработки на инцидент и возможности ее использования при разработке мероприятий по руководству безопасностью авиационной деятельности в отдельных авиакомпаниях.

Кроме основных показателей безопасности полетов вертолетов типа Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ) в ГА России за последние 20 лет из таблиц 1.1 и 1.2 можно выделить соотношение аварий и катастроф (таблица 2.5).

Таблица 2.5

Распределение количества аварий и катастроф вертолетов Ми-8Т

и Ми-8МТВ-1(АМТ) за период с 1994 по 2013 год

| Периоды | Ми-8Т | Ми-8МТВ-1(АМТ) |
| --- | --- | --- |
|  | А | К | А/К | А | К | А/К |
| 1994…1998 | 31 | 13 | 2,4 | 2 | 3 | 0,66 |
| 1999…2003 | 23 | 8 | 2,9 | 1 | 3 | 0,33 |
| 2004…2008 | 13 | 10 | 1,3 | 1 | 5 | 0,2 |
| 2009…2013 | 12 | 8 | 1,5 | 2 | 3 | 0,66 |
| всего | 79 | 39 | 2,0 | 6 | 14 | 0,43 |

Из 39 катастроф вертолетов типа Ми-8Т по результатам их расследования 36 катастроф отнесены к так называемому "человеческому фактору". Этот факт в совокупности с существенным снижением отношения числа аварий к числу катастроф позволяет сделать веское предположение о падении квалификации летчиков.

Что касается вертолетов типа Ми-8МТВ-1(АМТ), у которых отношение числа аварий к числу катастроф меньше единицы, то можно утверждать, что культура безопасности авиационной деятельности на вертолетах этого типа в гражданской авиации России находится на низком уровне.

3. Краткий обзор инцидентов, происшедших на вертолетах

Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ) за период с 1994 по 2013 год

В разделе приведен предварительный обзор и анализ инцидентов с вертолетами типа Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ) за период с 1994 по 2013 год. За этот период на вертолетах типа Ми-8Т в ГА России было зафиксировано 1397 инцидентов, на вертолетах типа Ми-8МТВ-1(АМТ) – 388 инцидентов.

Необходимо отметить, что под инцидентом здесь понимается любое событие, произошедшее с вертолетом, которое требует от экипажа, инженерного или организационного персонала авиакомпании дополнительных действий. Таким образом, к инцидентам были отнесены такие события, которые обычно квалифицируются как «чрезвычайное происшествие» или «повреждение воздушного судна (ПВС)». Основной причиной такого подхода было то, что повреждение воздушного судна любого происхождения (например штормовой ветер, град и т.п., неосторожные или злоумышленные действия), не будучи своевременно обнаружено и устранено может привести к авиационному происшествию.

Из общего количества инцидентов, зафиксированных на каждом типе вертолетов, было выделено примерно по 80% от их общего количества. Распределение этих инцидентов по категориям (агрегатам, системам, причинам) представлено в таблице 3.1. Остальные инциденты обусловлены единичными случаями столкновения с птицами, отделением капотов и люков, рассоединением элементов внешней подвески, растрескивание лобового стекла и т.п.

Особое место в общем количестве инцидентов занимают инциденты, связанные со срабатыванием систем сигнализации пожара и стружки в двигателях или трансмиссии. Их количество составляет примерно 25%, при этом почти половина из них (около 49%) – это ложное срабатывание указанных систем. Статистика по этим инцидентам приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.1

Распределение инцидентов (в процентах от общего количества)

| Категория | Тип вертолета |
| --- | --- |
|  | Ми-8Т | Ми-8МТВ-1(АМТ) |
| Повреждение ВС | 10 | 10 |
| Двигатель | 25 | 20 |
| Главный редуктор | 10 | 15 |
| Пожар | 10 | 12 |
| ЛНВ | 3 | 2 |
| Связное оборудование | 10 | 3 |
| Электросистема | 1,2 | 3 |
| Гидросистема | 2,8 | 3 |
| Человеческий фактор | 10 | 15 |
| Всего | 82 | 83 |

Таблица 3.2

Статистика инцидентов, связанных со срабатыванием систем сигнализации

пожара и стружки в двигателях или трансмиссии

(в скобках - процент от общего количества)

| Тип вертолета | Срабатывание систем сигнализации |
| --- | --- |
|  | Пожар | Стружка | Пожар + Стружка |
|  | Всего | Ложных | Всего | Ложных | Всего | Ложных |
| Ми-8Т | 129 | 107 (83%) | 186 | 35 (19%) | 315 | 142 (45%) |
| Ми-8МТВ-1 (АМТ) | 50 | 36 (72%) | 72 | 36 (50%) | 122 | 72 (59%) |
| Всего | 179 | 143 (80%) | 258 | 71 (28%) | 437 | 214 (49%) |

Анализ причин инцидентов, связанных со срабатыванием системы сигнализации пожара, показывает, что основной их причиной является недостаточная герметичность блоков ССП и ПС. В 2004 году для дополнительной защиты этих блоков от воздействия влаги был разработан и введен в действие для вертолетов государственной авиации бюллетень № 98-9М-БУ-В. В гражданской авиации этот бюллетень по неизвестным причинам не был введен. Однако авиаремонтный завод ОАО «СПАРК» начал его выполнять, исходя из того, что бюллетень распространяется на типы вертолетов – Ми-8Т и Ми-8МТВ-1(АМТ), независимо от того, где эти вертолеты используются (в государственной или гражданской авиации).

Статистические данные по наработке на инцидент, связанные со срабатыванием сигнализации пожара в районе двигателей и главного редуктора, подтверждают правильность позиции ОАО «СПАРК». Если наработка на такой инцидент за период с 1994 по 2004 год составляла для вертолетов типа Ми-8Т – 35000 часов, а для вертолетов типа Ми-8МТВ-1 (АМТ) – 15000 часов, то за период после введения указанного бюллетеня (2005 - 2013 гг.) эти показатели выросли до 54000 часов и 37000 часов соответственно.

Ложные срабатывания систем сигнализации стружки в двигателях или трансмиссии составляют около 30% от их общего количества. Основной причиной этого является, прежде всего, повышенная чувствительность пробок–сигнализаторов, которые реагируют даже на приработочную пыльцу.

Таким образом, эти два простых и "лежащих на поверхности" примера свидетельствуют, что имеется существенный "технический" резерв в повышении надежности эксплуатируемых вертолетов и, следовательно, в повышении безопасности авиационной деятельности в гражданской авиации России.

За безопасность надо платить, но не жизнями людей, а устранением причин к ним приводящим. Это необходимо не только понимать, но и принимать действенные меры как Разработчику, так и руководителям эксплуатационных предприятий.

Выводы

1. Полученная зависимость между коэффициентом "Риск смертельного ранения" и наработкой на инцидент позволяет ее использовать при разработке мероприятий по руководству безопасностью авиационной деятельности в отдельных авиакомпаниях.

2. Безопасность авиационной деятельности на вертолетах Ми-8МТВ-1(АМТ) в гражданской авиации России находится на низком уровне.

3. Имеется существенный "технический" резерв (за счет проведения конструкторских доработок) в повышении безопасности авиационной деятельности на вертолетах гражданской авиации России.

Руководитель группы						Н.Д.Осипов

Старший научный сотрудник 		 			В.М.Полянский

Старший научный сотрудник 					Т.А.Стерликова