Оборудование автоматического управления полетом (система 022)

Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов ω0 изделий системы 021 по годам

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 022

Выводы по системе 022:

1. Основная масса отказов носит случайный характер, не связана с наработкой изделий и обусловлена конструктивно-производственными недостатками, несовершенством конструктивных элементов изделий.

2. Все отказы являются характерными для вертолетов типа Ми-8. Новых видов отказов нет.

3. Основная часть отказов и неисправностей выявляется на земле при выполнении ТО, за исключением отказов и неисправностей ДУС 1209 и БФ-34. Последние были выявлены в полете при эшелонировании, вовремя замечены и не привели к инцидентам. Одновременного возникновения двух и более отказов в полете не зафиксировано.

4. Все отказы в полете приводили к ситуации не хуже чем усложнение условий полета (УУП).

Связное оборудование (система 023).

Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов  изделий системы 023 по годам

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 023

Выводы по системе 023:

1. Основная масса отказов носит случайный характер, не связана с наработкой изделий и обусловлена конструктивно-производственными недостатками, несовершенством конструктивных элементов изделий. Особенно следует отметить низкую надежность радиостанций «Ядро 1А1» и «Баклан-20». Все отказы являются характерными для вертолетов типа Ми-8. Новых видов отказов нет. Основная часть отказов и неисправностей выявляется на земле при выполнении ТО. Одновременного возникновения двух и более отказов в полете не зафиксировано.

2. Все отказы в полете приводили к ситуации не хуже чем УУП.

3. Параметр суммарного потока отказов изделий носит практически постоянный характер.

4. В качестве рекомендаций по устранению недостатков связного оборудования вертолетов типа Ми-8 необходимо разработать мероприятия по определению возможности и целесообразности модернизации магнитофона МС-61 с целью повышения надежности его элементной базы.

Для повышения безопасности вертолетовождения необходимо укомплектовать весь парк вертолетов типа Ми-8 современными радиостанциями: двумя радиостанциями УКВ диапазона и одной радиостанцией МВ диапазона (вместо «Ядро 1А1»).

Автономные приборы (система 031).

Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов  изделий системы 031 по годам

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 031

Выводы по системе 031:

- Основная масса отказов носит случайный характер, не связана с наработкой изделий и обусловлена конструктивно-производственными недостатками, несовершенством конструктивных элементов изделий. Все отказы являются характерными для вертолетов типа Ми-8. Новых видов отказов нет. Основная часть отказов и неисправностей выявляется на земле при выполнении ТО. Одновременного возникновения двух и более отказов в полете не зафиксировано.

2. Все отказы в полете приводили к ситуации не хуже чем УУП.

3. Параметр суммарного потока отказов изделий носит постоянный характер.

Пилотажно-навигационное оборудование (система 034).

Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов изделий по годам

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 034

Выводы по системе 034:

- Основная масса отказов носит случайный характер, не связана с наработкой изделий и обусловлена конструктивно-производственными недостатками, несовершенством конструктивных элементов изделий. Все отказы являются характерными для вертолетов типа Ми-8. Новых видов отказов нет. Основная часть отказов и неисправностей выявляется на земле при выполнении ТО. Одновременного возникновения двух и более отказов в полете не зафиксировано.

- Все отказы в полете приводили к ситуации не хуже чем УУП.

- Следует отметить недостаток электрической схемы подключения питания. Оба авиагоризонта АГБ-ЗК одновременно запитываются переменным трехфазным током напряжением 36 В с частотой 400 Гц от одного преобразователя ПТ-500Ц (от основного или резервного), имеют только один общий выключатель коррекции ВК-53. (На других типах ВС авиагоризонты запитаны от отдельных источников и имеют индивидуальные выключатели коррекции). В случае нестабильной работы преобразователя ПТ-500Ц или нарушения цепи включения (выключения) поперечной коррекции выключателя коррекции ВК-53, оба авиагоризонта будут выдавать недостоверную информацию о пространственном положении вертолета, как по крену, так и по тангажу, система контроля БСПК-1 не сможет определить отказ АГ. Из статистических данных следует, что отказ ВК-53 является довольно часто встречающимся в процессе эксплуатации ВС из-за недостаточной надёжности выключателя коррекции.

- Параметр суммарного потока отказов изделий носит постоянный характер.

- Для повышения безопасности вертолетовождения необходимо укомплектовать весь парк вертолетов Ми - 8 тремя авиагоризонтами (установить 3-й резервный авиагоризонт и для каждого авиагоризонта обеспечить раздельное питание), тремя выключателями коррекции (индивидуальный ВК на каждый авиагоризонт) и системой контроля, работающей на три авиагоризонта (вместо БСПК-1).

Радиоаппаратура вертолетовождения (система 110)

Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов изделий по годам

Результаты анализа надежности изделий, входящих  в состав системы 110

- Основная масса отказов носит случайный характер, не связана с наработкой изделий и обусловлена конструктивно-производственными недостатками, несовершенством конструктивных элементов изделий. Все отказы являются характерными для вертолетов типа Ми-8. Новых видов отказов нет. Основная часть отказов и неисправностей выявляется на земле при выполнении ТО. Одновременного возникновения двух и более отказов в полете не зафиксировано.

- Все отказы в полете приводили к ситуации не хуже чем УУП.

- Параметр суммарного потока отказов изделий носит практически постоянный характер.

- В качестве рекомендаций по устранению недостатков радиоаппаратуры вертолетовождения вертолетов типа Ми-8 необходимо разработать мероприятия по определению возможности и целесообразности замены на всем парке вертолетов типа Ми-8 радиовысотомеров РВ-3 и А-037 на современные.

Радиоаппаратура опознавания, оповещения и активного ответа (система 113)

Диаграмма распределения параметра суммарного потока отказов изделий по годам

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 113

| № п/п | Наименование и шифр изделия | Удельный вес отказов и неисправностей в системе, % | Основные виды отказов | Средняя наработка на отказ и повреждение Тс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделие 5-ОМ | 83,20% | - отказ элементной базы | 2291,94 |
| 2. | Изделие 020М | 4,80% | - отказ элементной базы | 44875,46 |
| 3. | Изделие Блок 1Т | 5,60% | - отказ элементной базы | 34894,94 |

- Основная масса отказов носит случайный характер, не связана с наработкой изделий и обусловлена конструктивно-производственными недостатками, несовершенством конструктивных элементов изделий. Все отказы являются характерными для вертолетов типа Ми-8. Новых видов отказов нет. Основная часть отказов и неисправностей выявляется на земле при выполнении ТО. Одновременного возникновения двух и более отказов в полете не зафиксировано.

- Все отказы в полете приводили к ситуации не хуже чем УУП.

- Параметр суммарного потока отказов изделий носит постоянный характер.

Суммарный годовой налет

вертолетов Ми-8 всех типов

85013 часов

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 022

Результаты анализа надежности изделий, входящих в состав системы 023

# Text boxes

МС-61

Б1-ЯР11-1а

Б4-ЯР1

ЭУП-53

ВК-53

ГА-6

АГБ-3К