УИС-АТ

Измерительная система УИС является универсальным средством измерения электрических параметров и предназначена для замены целой гаммы контрольно-измерительных средств: амперметров, вольтметров, мультиметров, измерителей сопротивления, частотомеров, генераторов НЧ, генераторов ВЧ, осциллографов, анализаторов спектра, измерителей модуляции, измерителей мощности, измерителей нелинейных искажений и др.

Модификация УИС-АТ разработана для авиационной отрасли и применяется для измерения параметров авиационного и радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов всех типов. Система УИС-АТ предназначена для оснащения цехов и лабораторий заводов-изготовителей, ремонтных и эксплуатирующих предприятий, метрологических лабораторий.

УИС-АТ спроектирована по модульному принципу. В качестве органов управления и отображения информации используется монитор и клавиатура. Интерфейс гибко настраивается и позволяет легко переходить от одних измерений к другим, проводить одновременно несколько измерений, сохранять и анализировать полученные данные.

        По желанию Заказчика УИС-АТ может устанавливаться в вибро-, влагопылезащищенный переносимый контейнер и комплектоваться выдвижным монитором и клавиатурой (мобильная УИС-АТ).

УИС-АТ заменяет 42 типа существующих средств измерения, выпуск большинства которых в настоящее время прекращен. Общее количество заменяемых средств измерения составляет 250 единиц.

Преимущества УИС-АТ по сравнению с существующим оборудованием:

- Снижение эксплуатационных затрат

- Увеличение производительности труда

- Уменьшение массо-габаритных размеров

- Сокращение количества необходимых метрологических проверок

- Удобство в эксплуатации

- Универсальность и мобильность

| Модуль | Характеристики |
| --- | --- |
| Модуль мультиметра | измерение параметров постоянных и низкочастотных сигналов (ток, напряжение, частота, сопротивление для сигналов до 100 КГц |
| Модуль генератора НЧ сигнала | формирование произвольной формы сигнала амплитудной, импульсной, частотной модуляции и не модулированного сигнала: синусоидального, треугольного, меандра для частот до 40 МГц |
| Модуль анализатора НЧ сигнала | измерение параметров сигналов (частота, период, амплитуда, СКЗ и т.д. для сигналов до 125 МГц) |
| Модуль генератора ВЧ сигнала | формирование произвольной формы сигнала амплитудной, импульсной, частотной модуляции и не модулированного сигнала: синусоидального, треугольного, меандра для частот до 2700 МГц |
| Модуль анализатора ВЧ сигнала | измерение параметров сигнала несущей и модулирующей частоты (спектральный анализ, частота, амплитуда, мощность, глубина модуляции, коэффициент заполнения, коэффициент нелинейных искажений и др.) для частот до 2700 МГц |
| Модуль частотомера | измерение частоты сигнала до 3000 МГц |

- Массо-габаритные характеристики УИС-АТ

| Параметры | Стационарная УИС-АТ | Мобильная УИС-АТ |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 445 х 470 х 190 | 705 х 689 х 464 |
| Масса (базовой модификации), кг | 12 | 43 |

- Условия эксплуатации УИС-АТ

| Температура окружающего воздуха | от + 15 до + 40 °С |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | от 30 до 80 % при температуре + 20 °С |
| Напряжение питания | от 100 до 240 В ± 10 % с частотой 50-60 Гц |

Состав базовой комплектации:

- Промышленный компьютер с установленным программным обеспечением

- Модуль мультиметра

Измерение постоянного напряжения от 10 мкВ до 1000 В

| Диапазон | Погрешность | Входное сопротивление мультиметра |
| --- | --- | --- |
| 10 мкВ – 100 мкВ | ±1 мкВ | более 10 ГОм |
| 100 мкВ – 100 мВ | ±10 мкВ | более 10 ГОм |
| 100 мВ – 1 В | ±100 мкВ | более 10 ГОм |
| 1 В – 10 В | ±1 мВ | более 10 ГОм |
| 10 В – 100 В | ±10 мВ | 10 МОм |
| 100 В – 1000 В | ±100 мВ | 10 МОм |

Измерение постоянного тока от 10 мкА до 3 А

| Диапазон | Погрешность | Падение напряжения |
| --- | --- | --- |
| 10 мкА – 100 мкА | ±100 нА | < 60 мВ |
| 100 мкА – 1 мА | ±500 нА | < 60 мВ |
| 1 мА – 10 мА | ±5 мкА | < 60 мВ |
| 10 мА – 100 мА | ±50 мкА | < 100 мВ |
| 100 мА – 1 А | ±500 мкА | < 250 мВ |
| 1 А – 3 А | ±2 мА | < 700 мВ |

Измерение переменного напряжения от 500 мкВ до 700 В (действующее значение)

| Диапазон (действующее значение) | Погрешность для сигнала в диапазоне частот 40 - 20 кГц |
| --- | --- |
| 500 мкВ – 50 мВ | ±50 мкВ |
| 50 мВ – 500 мВ | ±300 мкВ |
| 500 мВ – 5 В | ±3 мВ |
| 5 В – 50 В | ±50 мВ |
| 50 В – 700 В | ±500 мВ |

Измерение переменного тока от 10 мкА до 3 А (действующее значение)

| Диапазон (действующее значение) | Погрешность для сигнала в диапазоне частот 40 - 20 кГц |
| --- | --- |
| 10 мкА – 100 мкА | ±100 нА |
| 100 мкА – 1 мА | ±500 мкА |
| 1 мА – 10 мА | ±5 мкА |
| 10 мА – 100 мА | ±50 мкА |
| 100 мА – 1 А | ±500 мкА |
| 1 А – 3 А | ±5 Ма |

Измерение сопротивлений в двухпроводном и четырёхпроводном режимах от 10 мОм до 1 ГОм

| Диапазон | Погрешность | Тестовый ток | Максимальное тестовое напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 мОм – 100 мОм | ±1 мОм | 1 мА | 100 мВ |
| 100 мОм – 100 Ом | ±10 мОм | 1 мА | 100 мВ |
| 100 Ом – 1 кОм | ±100 мОм | 1 мА | 1 В |
| 1 кОм – 10 кОм | ±1 Ом | 100 мкА | 1 B |
| 10 кОм – 100 кОм | ±10 Ом | 10 мкА | 1 В |
| 100 кОм – 1 МОм | ±100 Ом | 10 мкА | 10 В |
| 1 МОм – 10 МОм | ±10 кОм | 1 мкА | 10 В |
| 10 МОм – 30 МОм | ±50 кОм | 1 мкА | 10 В |
| 30 МОм – 100 МОм | ±100 кОм | 1 мкА | 10 В |
| 100 МОм – 1 ГОм | ±10 МОм | 1 мкА | 10 В |

Проверка диодов

| Испытательное напряжение | Тестовый ток |
| --- | --- |
| 10 В | 1 мкА 10 мкА |
| 10 В | 100 мкА 1 мА |

Измерение частоты и периода сигнала

| Диапазон входных напряжений | Диапазон измерения частот | Диапазон измерения периода |
| --- | --- | --- |
| 50 мВ – 300 В | 10 Гц – 500 кГц | 0,1 с – 2 мкс |

Сбор данных в режиме изолированного АЦП

  - Разрешение: плавающее, от 10 до 23 бит;

  - Тип регистрируемых сигналов:
- ток от 100 мкА до 3 А;
- напряжение от ±100 мВ до ±1000 В на закрытом или открытом входе.

Диапазон регистрируемых напряжений

| Диапазон | Полоса пропускания (по уровню 3 дБ) | Плоскостность АЧХ в полосе пропускания, дБ на 20 кГц | Входное сопротивление |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 мВ | 340 кГц | -0,014 | >10 ГОм 10 МОм |
| 100 мВ – 1 В | 335 кГц | -0,014 | >10 ГОм 10 МОм |
| 1 В – 10 В | 325 кГц | -0,014 | >10 ГОм 10 МОм |
| 10 В – 100 В | 280 кГц | -0,05 | 10 МОм |
| 100 В – 1000 В | 245 кГц | -0,05 | 10 МОм |

Диапозон регулируемых токов

| Диапазон | Полоса пропускания (по уровню 3 дБ) | Плоскостность АЧХ в полосе пропускания, дБ на 20 кГц | Падение напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 мкА | 42 кГц | ±0,42 | < 60 мВ |
| 100 мкА – 1 мА | 450 кГц | ±0,01 | < 60 мВ |
| 1 мА – 10 мА | 450 кГц | ±0,01 | < 60 мВ |
| 10 мА – 100 мА | 450 кГц | ±0,01 | < 100 мВ |
| 100 мА – 1 А | 450 кГц | ±0,01 | < 250 мВ |
| 1 А – 3 А | 450 кГц | ±0,01 | < 700 мВ |

- Модуль генератора НЧ сигнала

Основные характеристики

- количество каналов: 1;
- режимы выхода: основной выход (с возможностью выбора одного из двух коэффициентов усиления), прямой выход;
- выходное сопротивление: 50 или 75 Ом (устанавливается программно);
- максимальная частота оцифровки: 100 миллионов выборок в секунду;
- максимальное разрешение сигнала: 16 бит;
- полоса частот генерации: 43 МГц;
- диапазон амплитуд выходных напряжений для основного выхода: от 5,64 мВ до 12 В;
- диапазон амплитуд выходных напряжений для прямого выхода: от 0,707 В до 1 В;
- диапазон напряжений смещения: ±25% от установленной амплитуды;
- точность по постоянному напряжению: ±0,4% от амплитуды ±0,05% смещения ±1 мВ;
- точность по переменному напряжению на частоте 50 кГц: ±2% от амплитуды;
- плоскостность частотной характеристики в диапазоне от 100 Гц до 40 МГц в режиме прямого выхода: от + 0,6 дБ до - 0,4 дБ.

Типы выходных сигналов

| Сигнал | Максимальная частота генерации |
| --- | --- |
| Гармонический сигнал | 43 МГц |
| Прямоугольный сигнал | 25 МГц |
| Треугольный сигнал | 5 МГц |
| Нарастающая пила |  |
| Спадающая пила |  |
| Широкополосный псевдослучайный сигнал |  |
| Произвольный сигнал (прилагается редактор сигналов) | до 43 МГц по максимальной спектральной составляющей |

Синхронизация
- Внешняя;
- Внутренняя.

Режимы генерации
- Непрерывная;
- Импульсная;
- Однократный импульс.

- Модуль генератора ВЧ сигнала

Основные характеристики

- Количество каналов: 2;
- Разрешение оцифровки амплитуды: 8 бит;
- Входное сопротивление: 50 Ом или 1 МОм.

Полоса рабочих частот

| Диапазон входных напряжений | Полоса пропускания |
| --- | --- |
| 100 мВ, 200 мВ, 400 мВ, 1 В, 2 В, 4 В, 10 В, 20 В, 40 В | 125 МГц |
| 40 мВ | 100 МГц |

Диапазоны входных напряжений и программируемого вертикального смещения

| R вх = 50 Ом | R вх = 1 МОм |
| --- | --- |
| Диапазон амплитуд, В | Макс. смещение, В | Диапазон амплитуд, В | Макс. смещение, В |
| 0,04 | ±0,8 | 0,04 | ±0,8 |
| 0,1 | ±0,8 | 0,1 | ±0,8 |
| 0,2 | ±0,8 | 0,2 | ±0,8 |
| 0,4 | ±0,8 | 0,4 | ±0,8 |
| 1 | ±6,5 | 1 | ±8 |
| 2 | ±6 | 2 | ±8 |
| 4 | ±5 | 4 | ±8 |
| 10 | ±2 | 10 | ±30 |
|  |  | 20 | ±25 |
|  |  | 40 | ±15 |

Режимы работы входов
- Анализ переменной и постоянной составляющих;
- Анализ только переменной составляющей (нижняя частота среза равна 12 Гц);
- Заземление входа.

Точность
- Плоскостность ЧХ (относительно 50 МГц): ±1 дБ;
- Переходное подавление между каналами: <=(-60) дБ на частоте 10 МГц.

Синхронизация
- Внешняя;
- Внутренняя.

- Модуль анализатора ВЧ сигнала

Основные характеристики

- Входное сопротивление: 50 Ом;
- Диапазон частот: от 9 кГц до 2,7 ГГц;
- Полоса обзора в реальном времени: 20 МГц;
- Полоса пропускания: от 10 МГц до 1 Гц;
- Частота опорного генератора: 10 МГц;
- Шаг частоты настройки: 355 нГц (модуль АЦП), 1 МГц (модуль понижающего конвертера);
- Диапазон входных сигналов: от -130 до +30 дБм;
- Максимальная входная мощность в длительном режиме:
   - +20 дБм без аттенюации;
   - +30 дБм при внутренней аттенюации более 10 дБ;
- Диапазон встроенного входного аттенюатора: от 0 до 50 дБ (дискретно по 10 дБ на ступень);
- Максимально допустимое постоянное напряжение на входе: ±25 В.
- Погрешность измерения амплитуды относительно сигнала на частоте 100 МГц: 3 dBm.

- Модуль частотомера

Основные характеристики

- количество каналов: 2;
- диапазон измерения частот: до 2 ГГц;
- время счёта: от 250 мкс до 3200 с;
- порядок измерения частоты:
   - 7 значащих цифр при времени измерения до 1 мс;
   - 10 значащих цифр на секунду измерения при времени измерения более 1 мс;
- диапазон измерения интервалов времени и периодов при однократном измерении: от 1 нс до 100 000 с;
- минимальная ширина измеряемого импульса: 8 нс;
- входное сопротивление:
   - на частоте менее 225 МГц 50 Ом или 1 Мом;
   - на частоте более 225 МГц 50 Ом.

Чувствительность

| Тип сигнала | Частота (длительность импульса) | Чувствительность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гармонический сигнал | 0 – 20 МГц | 25 мВ | Действующее значение |
|  | 20 – 50 МГц | 50 мВ |  |
|  | 50 – 225 МГц | 200 мВ |  |
|  | 225МГц – 1,3 ГГц | 250 мВ |  |
|  | 1,3 – 2 ГГц | 500 мВ |  |
| Импульс | 5 нс | 500 мВ | Амплитуда |

Дополнительные функции
- Внешний тактирующий вход;
- Выход сигнала временных ворот.

- Транспортный контейнер

Стационарная УИС-АТ поставляется в герметичном контейнере, предназначенном для транспортировки и хранения.
Транспортный контейнер имеет ручки для переноски.



Габаритные размеры: 705 х 692 х 394 мм.
Масса: 19 кг.

- Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство пользователя)

- Комплект жгутов для подключения оборудования

- Ключ (флеш-карта) защиты информации

Дополнительные модули устанавливаются в свободные слоты платы шасси.

- Модуль мультиметра

Основные характеристики

Параметры модуля аналогичны параметрам мультиметру базовой комплектации, за исключением меньших пределов измерений по напряжениям, токам и сопротивлениям. Дополнительно к функциям, представленным в мультиметре базовой комплектации, присутствует возможность измерения ёмкостей и индуктивностей.

Измерение емкостей

| Диапазон | Разрешение | Испытательный ток | Испытательная частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 пФ – 300 пФ | 0,05 пФ | 160 нА | 3 кГц |
| 300 пФ – 1 нФ | 0,1 пФ | 330 нА | 3 кГц |
| 1 нФ – 10 нФ | 1 пФ | 330 нА | 3 кГц |
| 10 нФ – 100 нФ | 10 пФ | 3,3 мкА | 3 кГц |
| 100 нФ – 1 мкФ | 100 пФ | 100 мкА | 1 кГц |
| 1 мкФ – 10 мкФ | 1 нФ | 1 мА | 1 кГц |
| 10 мкФ – 100 мкФ | 10 нФ | 1 мА | 91 Гц |
| 100 мкФ – 1000 мкФ | 100 нФ | 1 мА | 91 Гц |
| 1000 мкФ – 10000 мкФ | 1 мкФ | 1 мА | 91 Гц |

Измерение индуктивностей

| Диапазон | Разрешение | Испытательный ток | Испытательная частота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 нГн – 10 мкГн | 1 нГн | 330 мкА | 30 кГц |
| 10 мкГн – 100 мкГн | 10 нГн | 330 мкА | 30 кГц |
| 100 мкГн – 1 мГн | 100 нГн | 330 мкА | 3 кГц |
| 1 мГн – 10 мГн | 1 мкГн | 3,3 мкА | 3 кГц |
| 10 мГн – 100 мГн | 10 мкГн | 33 мкА | 273 Гц |
| 100 мГн – 1 Гн | 100 мкГН | 3,3 мкА | 273 Гц |
| 1 Гн – 2 Гн | 1 мГн | 330 нА | 273 Гц |

- Модуль усилителя НЧ

Расширяет функциональные возможности модуля НЧ генератора.

Основные характеристики

- Полоса пропускания: от 0 до 20 МГц;
- Амплитуда выходного напряжения при высокоомной входной цепи: ±40 В;
- Амплитуда выходного напряжения при входной цепи сопротивлением 50 Ом: ±20 В;
- Изолированные вход и выход.

- Модуль анализатора НЧ

Основные характеристики

- Количество каналов: 2;
- Разрешение оцифровки амплитуды: 12 бит;
- Входное сопротивление: 50 Ом или 1 Мом.

Полоса рабочих частот

| Диапазон входных напряжений | Полоса пропускания |
| --- | --- |
|  | R = 50 Ом | R = 1 МОм |
| 400 мВ, 1 В, 2 В, 5 В, 10 В, 20 В | 150 МГц | 145 МГц |
| 200 мВ | 85 МГц | 75 МГц |

Диапазоны входных напряжений и программируемого вертикального смещения

| R вх = 50 Ом | R вх = 1 МОм |
| --- | --- |
| Диапазон амплитуд, В | Макс. смещение | Диапазон амплитуд, В | Макс. смещение |
| 0,2 | ±50 % от верхней границы диапазона | 0,2 | ±50 % от верхней границы диапазона |
| 0,4 |  | 0,4 |  |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 10 |  | 10 |  |
|  |  | 20 |  |

Режимы работы входов
- Анализ переменной и постоянной составляющих;
- Анализ только переменной составляющей (нижняя частота среза равна 12 Гц);
- Заземление входа.

Точность
- Установка нулевого смещения:

| Диапазон амплитуд входных сигналов | Точность установки нулевого смещения |
| --- | --- |
| 200 мВ, 400 мВ | ±0,65 % от измеряемого значения ± 1,3 мВ |
| 1 В, 2 В | ±0,65 % от измеряемого значения ± 1,5 мВ |
| 4 В, 10 В, 20 В | ±0,65 % от измеряемого значения ± 10 мВ |

- Плоскостность ЧХ (относительно 50 МГц):

|  | Диапазон амплитуд входных сигналов | Плоскостность ЧХ |
| --- | --- | --- |
| С отключёнными фильтрами | 400 мВ, 1 В, 2 В, 5 В | ±0,5 дБ, 0 ... 20 МГц |
|  | 10 В, 20 В | ±1 дБ, 20 ... 50 МГц |
|  |  | ±1,7 дБ, 50 ... 100 МГц |
|  | 200 мВ | ±0,6 дБ, 0 ... 20 МГц |
|  |  | ±1,5 дБ, 20 ... 40 МГц |
| С включённым фильтром защиты от наложений | Все диапазоны | -1 дБ ... +2 дБ, 0 ... 55 МГц |

- Переходное подавление между каналами: <=(-85) дБ на частоте 10 МГц.

Синхронизация
- Внешняя;
- Внутренняя.

- Монитор

- Принтер

- Клавиатура

- Мышь

- Контейнер (для мобильной УИС-АТ)

Мобильная УИС-АТ с контейнером и консолью

- Консоль - клавиатура с монитором (для мобильной УИС-АТ)

Контрольно-проверочные комплексы (КПК)  предназначены для оснащения лабораторий авиационно-технических баз и технико-эксплуатационных частей авиакомпаний.

КПК используются для диагностирования оборудования вертолетов МИ-8, МИ-8МТ, МИ-8МТВ, МИ-8АМТ, МИ-17, МИ-17-1В, МИ-171, МИ-172 при выполнении их технического обслуживания.

Принцип работы КПК основан на применении цифровых технологий и устройств высокой точности измерений.

Агрегаты и оборудование вертолетов, диагностируемые на одном КПК, подобраны по своей функциональной принадлежности.

КПК проводят диагностирование агрегатов и оборудования вертолетов в полном соответствии с технологией проверки и на основе используемой действующей эксплуатационной документации.

Каждый агрегат удобно и просто подключается к КПК. Оператор вводит всю информацию об агрегате (обозначение, номер вертолета, данные о наработке) и запускает программу тестирования. КПК в автоматическом режиме выполняет полный цикл проверок и выдает заключение. Интерфейс монитора КПК позволяет оперативно и наглядно контролировать ход тестирования. Данные о проведении тестирования автоматически заносятся в базу данных КПК. Результаты по команде оператора выводятся на печать.

В случае, если при диагностировании обнаружен дефект агрегата или оборудования, то КПК выдает рекомендацию оператору о необходимых действиях по устранению данной неисправности.

В настоящее время интерфейс КПК выполняется на 3-х языках: русском, английском и испанском.

Каждый КПК подключается к стандартному сетевому электропитанию 220 В, 50 Гц.

В настоящее время мы предлагаем для выполнения ТО вертолетов МИ-8, МИ-8МТ, МИ-8МТВ, МИ-8АМТ, МИ-17, МИ-17-1В, МИ-171, МИ-172 комплект КПК, состоящий из 8 единиц: КПК-1, КПК-2, КПК-3, КПК-4, КПК-5, КПК-6, КПК-7, КПК-8.

Перечень стендов КПК для технического обслуживания вертолетов семейства МИ

Стендовое оборудование КПК-3

| Стенд | Проверяемое оборудование | Ми-8Т | Ми-8МТВ | Ми-171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПК-1 | КВ радиостанции Ядро-1Г1, Магнитофон П-503Б, УКВ Радиостанция Орлан-85СТ | - | + | + |
| КПК-1 | КВ радиостанция Ядро-1А | + | - | - |
| КПК-1 | Радиовысотомер А-037,УКВ Радиостанция Баклан-20 | + | + | + |
| КПК-1 | Радиовысотомер РВ-3, Магнитофон МС-61 | + | + | - |
| КПК-1 | Речевой накопитель Алмаз-УП, Самолетное переговорное устройство СПУ | _ | - | + |
| КПК-1 | Речевой накопитель РИ-65 | + | + | - |

Стендовое оборудование КПК-2

| Стенд | Проверяемое оборудование | Ми-8Т | Ми-8МТВ | Ми-171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПК-2 | Доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-32-90А | - | - | + |
| КПК-2 | Доплеровский измеритель скорости и сноса ДИСС-15 | - | + | - |

Стендовое оборудование КПК-3

| Стенд | Проверяемое оборудование | Ми-8Т | Ми-8МТВ | Ми-171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПК-3 | Радиокомпас АРК-15 | - | - | + |
| КПК-3 | Радиокомпас АРК-9 | + | + | - |
| КПК-3 | Радиокомпас АРК-УД | + | - | + |
| КПК-3 | Радиокомпас АРК-У2 | + | - | - |

Стендовое оборудование КПК-4

| Стенд | Проверяемое оборудование | Ми-8Т | Ми-8МТВ | Ми-171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПК-4 | Автопилот АП-34Б | + | + | + |

Стендовое оборудование КПК-5

| Стенд | Проверяемое оборудование | Ми-8Т | Ми-8МТВ | Ми-171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПК-5 | Анероидно-мебранные приборы (высотомеры, указатели скорости, вариометры, корректор высоты КВ-11) | + | + | + |
| КПК-5 | Корректор задатчик приборной скорости КЗСП | - | - | + |
| КПК-5 | Измерительный комплекс ИКД-27Да (из комплекта СПУУ-52), датчик ДВК (из комплекта ИР-117), датчик ДВ-15МВ (из комплекта БУР-1-2), датчик ДПСМ (из комплекта БУР-1-2) | - | + | + |

Установка для проверки и испытания гироскопических приборов УПГ-8

Установка предназначена для проверки и испытаний гироскопического оборудова-ния. УПГ-8 позволяет заменить устаревшие установки проверки гироскопических прибо-ров УПГ-48, УПГ-56, МПУ-1. Установка обеспечивает продольные и поперечные углы наклона, вращение и качание. Может использоваться как автономно, с собственным пуль-том управления, так и в составе контрольно-проверочных комплексов. Установка внесена в перечень специальных средств измерений гражданской авиации № 216-11-2008.

Основные технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр испытательной платформы, мм | 320 |
| Полезная нагрузка, кг | до 18 |
| Диапазоны установки углов наклона платформы: - крен - тангаж - абсолютная погрешность установки углов - разрешающая способность | ± 18 ° ± 18 ° 0,3 ° (0,05 °) 0,01 ° |
| Диапазон скоростей качания, градус/с - относительная погрешность, % | 0-30 5(0,01) |
| Точность установки платформы в горизонтальное положение | 0,05 ° |
| Диапазон установки угла поворота платформы - абсолютная погрешность установки угла, % | 0-360 ° 0,3 °(0,005 °) |
| Диапазон угловых скоростей вращения платформы, градус/с: - относительная погрешность, % | 0,02-439 2(0,001) |
| Цепь подключения гироскопических приборов: - количество токоведущих шин - максимальный ток через одну шину, А - суммарный ток всех шин, А - максимальное напряжение относительно корпуса, В - сопротивление шины, Ом - разъем на испытательной платформе - разъем на корпусе блока поворотного | 24 2 не более 30 100 не более 1,5 СНЦ23-28/27Р-1-В СНЦ23-28/27Р-1-В |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 600 |
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа | 20 ± 10; 30-80 84-106 |
| Габаритные размеры системы УПГ-8: - Блок поворотный - Блок управления - Пульт управления | 418×460×535 150×500×400 200×270×120 |
| Масса, кг | не более 25 |

Измерительный пульт ИП-1

Назначение пульта

Измерительный пульт ИП-1(IP-1) предназначен для диагностики и проверки комплекта сдвоенной измерительной аппаратуры 2ИА-6.
Состав 2ИА-6:
Сдвоенный указатель температуры 2УТ-6К; 
Сдвоенный усилитель электронный 2УЭ-6Б; 
Переходные колодки ПК-6.

Основные технические характеристики

| Условия работы: |
| --- |
| температурный режим | от 0 до плюс 80°С |
| влажность | не более 90 % |
| Потребляемый ток | не более 0,8 А |
| Напряжение питания | от 100 - 230 В; |
| Масса пульта | не более 10кг; |
| Габаритные размеры | 410×390×135 мм |

Измерительный пульт ИП-2

Пульт предназначен для диагностики и проверки комплекта измерителя режимов ИР-117 в составе:

датчик высотной коррекции;
два приемника давления ПМ-10МР; 
указатель УР-117.

Проверка параметров измерителя режимов ИР-117 осуществляется в соответствии с руководством по технической эксплуатации. 
Использование пульта позволяет сократить затраты времени на проведение регламентных проверок ИР-117 и повысить их качество.

Технические характеристики

| Механические: |
| --- |
| Точность пульта, % | 0,25 |
| Масса (без питающего кабеля и жгутов), кг | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 135×300×340 |
| Электрические: |  |
| Напряжение питания, В | 85 – 264 |
| Частота тока, Гц | 47 – 63 |
| Ток потребления, А | не более 1 |
| Условия работы пульта: |  |
| Температура,°С | от +10 до +40 |
| Влажность, % | 30 - 80 |
| время непрерывной работы, ч | не более 8 |

Измерительный пульт ИП-3

Назначение пульта

Измерительный пульт ИП-3, предназначен для визуального отображения стрелки и лимба входного направляющего аппарата (ВНА) двигателя ТВ3-117.

Основные технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| электропитание, В | 27±2,7 |
| масса, кг | не более 4 |
| габаритные размеры переносного кейса, мм | 350x260x150 |
| габаритные размеры видеокамеры с системой подсвета, мм | 40x70x40 |
| длина кабеля питания, мм | 3 000 |
| длина соединительного кабеля, мм | 7 000 |
| количество видеоканалов, шт | 2 |
| количество одновременно отображаемых видеоканалов, шт | 2 |
| формат изображения, эл. | 240х300 |
| ток потребеления, не более, А | 0,4 |

Описание конструкции ИП-3

ИП-3 располагается в переносном кейсе, в котором находится: - кабельная система с видеокамерой (2шт.), которая предназначена для крепления на стрелке ВНА, получение и передачи изображения угла поворота; - корпус с дисплеем предназначен для размещения органов управления и индикации, блока питания; - кабель питания (2шт.) с различными типами розеток предназначен для подключения видеосистемы к бортовой сети 27 В. Аппаратура определения соконусности вращения лопастей несущего винта вертолетов «ИП-4»

Аппаратура предназначена для определения соконусности вращения лопастей несущего винта вертолетов различных типов. Аппаратура используется взамен устаревших приспособлений при опробовании вертолета:

- на земле;
- на режиме висения;
- на различных полетных режимах

Основные технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная погрешность измерения несоконусности, мм | не более ± 1,0 |
| Электропитание, В | 27±20% |
| Масса, кг | не более 8,5 |
| Габаритные размеры камерной головки, мм | 340х125х125 |
| Габаритные размеры блока обработки, мм | 290х210х80 |
| Длина кабеля питания, м | 5 |
| Длина кабеля между камерной головкой и блоком обработки, м | 7 |
| Ток потребления, А | не более 0,25 |
| Источник и напряжение питания, В | бортовая сеть, 24В |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -25...+55 |

Контрольно-проверочные стенды (КПС)

Контрольно-проверочные стенды (КПС) предлагаются для предприятий-изготовителей и авиаремонтных компаний и служат диагностирования состояния агрегатов и оборудования вертолетов в большем, чем при техническом обслуживании, объеме - согласно технологиям испытаний при входном контроле и после выполнения капитального ремонта.

В настоящее время 5 КПС прошли Государственные испытания и получили Аттестаты (сертификаты), выданные «Центром авиационной метрологии и сертификации» ФСНСТ Минтранса России совместно с 32 НИИ Министерства Обороны.

КПС-1 служит для проверки:
- аппаратуры ИВ-500;
- системы пожаротушения ССП-ФК;
- термометров ТУЭ-48, ТВ-19;
- приборов контроля системы электроснабжения А-1, А-2, В-1, В-2, АФ-1-150, ВФ-0,4-250;
- аппаратуры 2ИА-6;
- индикаторов ЭМИ-3РИ, ЭМИ-3РВИ;
- манометров УИ-1-3, УИ-1-100.

КПС-2 служит для проверки следующего оборудования: ПМК-21ТВ, ПМК-14, ПСГ-15, ПСГ-15М, АПД-9В, АПД-78А, АЗП, ДМР, КОЧ.

КПС-3 служит для проверки ДИСС-15.
КПС-27 служит для испытаний гидродемпферов втулки несущего винта.
КПС-29 служит для проверки ограничителей свеса лопастей втулки несущего винта.